Приложение к заявке №1

| Сведения о конкретных показателях предлагаемого оборудования участником закупки ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ |
| --- |
| Наименование и технические характеристики | Наименование и технические характеристики участника закупки (ответы в форме: да/нет, конкретный показатель, диапазон) |
| 1. Корреляционный течеискатель с характеристиками и функциями: | Наименование оборудования, предлагаемое участником закупки |
| 1.1 Возможность работы с металлическими, пластиковыми и цементными трубами. |  |
| 1.2 Возможность записи шума утечки в память для последующей обработки. |  |
| 1.3 Наличие третьего датчика для точного измерения скорости шума утечек. |  |
| 1.4 Возможность программирования времени задержки для синхронного включения датчиков на запись шума при возникновении помех в радиоканале |  |
| 1.5 Наличие автоматической фильтрации посторонних шумов и указание местоположения утечки на дисплее |  |
| 1.6 Возможность работы как с внешними датчиками, так и со встроенными в передающие устройства датчиками |  |
| 1.7 Возможность работы передатчиков в режиме реального времени и автономном режиме записи с синхронным включением передатчиков. |  |
| 1.8 Наличие в передатчике встроенного датчика сигнала. |  |
| 1.9 Наличие возможности измерения скорости потока для точного определения места утечки. |  |
| 1.10 Наличие встроенного в жесткий транспортировочный кейс зарядного устройства для зарядки батарей радиопередатчика. |  |
| 1.11 Программное обеспечение должно позволять проводить: спектральный анализ звука утечки, улучшенную корреляцию и фильтрацию, дополнительное ручное управление фильтрами, наличие возможности визуального и акустического наблюдения за шумом утечки, возможность изменять материал трубы и скорость после результатов вычисления, возможность выбора материала трубы и скорости звука из таблиц, возможностью выбора записанного участка для корреляции с наиболее четким звуком утечки. |  |
| 1.12 Диапазон диаметров обследуемых трубопроводов: от 50 до 1200 мм. |  |
| 1.13 Наличие в составе комплекта гидрофонов. |  |
| 1.14 Наличие в составе комплекта высококачественных наушников для прослушивания шума утечки |  |
| 1.15. Наличие магнитной автомобильной антенны |  |
| 1.16 Рабочее давление обследуемых трубопроводов от 0,5 до10 атм. |  |
| 1.17. Возможность определения утечек с минимальным диаметром 5-10 мм |  |
| 1.18 Максимальная длина обследуемого участка должна составлять не менее 1000 м. |  |
| 1.19 Встроенный аккумулятор должен обеспечивать питание прибора в течении не менее 10 часов работы |  |
| 1.20. Прибор должен сохранять работоспособность в диапазоне температур окружающей среды (датчики –30…+170°С, передатчики –25…+50°С). |  |
| 2. Акустический течеискатель с характеристиками и функциями: | Наименование оборудования, предлагаемое участником закупки |
| 2.1 Наличие возможности определения шума утечки в трубопроводах находящихся под давлением |  |
| 2.2. Наличие в составе комплекта ручного пробника для определения шума утечки на трубопроводах и задвижках |  |
| 2.3 Наличие комбинированной α + γ системы, состоящей из электронного ручного датчика, поверхностного микрофона и «продвинутого» усилителя с возможностью фильтрации и отображения силы шума утечки |  |
| 2.4 Наличие в составе комплекта наземного микрофона, для определения шума утечки с поверхности земли. |  |
| 2.5. Наличие в составе комплекта высокочувствительной сенсорной технологии для отыскания «тихих утечек». |  |
| 2.6. Наличие в составе наземного микрофона системы подвески чувствительного элемента для восприятия очень низких частот |  |
| 2.7 Наличие в составе прибора модуля обработки информации с ж/к дисплеем |  |
| 2.8 Наличие в приборе памяти для записи измерений. |  |
| 2.9 Время непрерывной работы от автономного источника питания не менее 3.5 часов |  |
| 2.10 Наличие кейса для транспортировки |  |
| 3. Трассопоисковый комплект с характеристиками и функциями: |  |
| 3.1 Наличие генератора сигнала. |  |
| 3.2. Наличие возможности дистанционно менять режимы работы генератора – мощность, частота, включение-выключение |  |
| 3.3 Наличие возможности реконфигурации системы, загрузки дополнительных режимов различных частот локации |  |
| 3.4 Наличие возможности измерения глубины залегания обследуемого объекта. |  |
| 3.5 Наличие в составе комплекта рамки для определения нарушения изоляции. |  |
| 3.6 Наличие защиты от непреднамеренного подключения к кабелям под напряжением до 250В. |  |
| 3.7 Наличие в составе прибора модуля обработки информации с ж/к дисплеем. |  |
| 3.8 Встроенный аккумулятор должен обеспечивать питание прибора в течении не менее 10 часов работы. |  |
| 3.9 Масса локатора не более 2 кг (включая батарейки) |  |
| 3.10 Интервал рабочих температур –20…+50°С |  |
| 3.11 Наличие кейса для транспортировки |  |
| 4. Ультразвуковой переносной расходомер с характеристиками и функциями: |  |
| 4.1 Возможность измерения расхода в трубопроводах с диаметром от 10 до 2000мм |  |
| 4.2 Возможность измерения с погрешностью не более 1,6% от измеряемой величины измерений расхода, скорости потока для накладных преобразователей. |  |
| 4.3 Рабочая температура обследуемых трубопроводов от 5 до150 °С. |  |
| 4.4 Возможность производить измерения при скорости потока от 0,01 до 25м/с. |  |
| 4.5 Возможность отображать скорость потока, объемный расход в цифровом форматах на встроенном дисплее. |  |
| 4.6 Наличие возможности подключения 2-х термопреобразователей сопротивления для измерения тепловой энергии. |  |
| 4.7 Наличие токового выхода. |  |
| 4.8 Степень защиты не менее IP65. |  |
| 4.9 Возможность проведения измерений при наличии твердых частиц в потоке до 10%. |  |
| 4.10 Наличие возможности автоматического распознавания датчиков и автоматической загрузки калибровочных данных. |  |
| 4.11 Наличие в комплекте 2-х пар датчиков. |  |
| 4.12 Встроенный аккумулятор должен обеспечивать питание прибора в течении не менее 14 часов работы. |  |
| 4.13 Наличие возможности записи в память прибора измеренных значений. |  |
| 4.14 Наличие кейса для транспортировки |  |
| 5. Лазерный дальномер с характеристиками и функциями: | Наименование оборудования, предлагаемое участником закупки |
| 5.1 Возможность измерения в пределах от 0,05 до 100м с точностью ± 1,5мм |  |
| 5.2 Наличие в приборе памяти не менее 15 выполняемых действий, возможности выполнять подсчеты по добавлению и вычитанию длины, площади, объема. |  |
| 5.3 Наличие в приборе встроенного горизонтального уровня для точности измерений. |  |
| 5.4 Наличие в приборе автоматической подсветки дисплея. |  |
| 5.5 Наличие в приборе возможности измерения углов уклона. |  |
| 5.6 Наличие в приборе влаго- и пыленепроницаемой мембранной клавиатуры по IP54. |  |
| 5.7 Наличие кейса для переноски |  |
| 6. Переносной бесконтактный термометр с лазерным целеуказателем: | Наименование оборудования, предлагаемое участником закупки |
| 6.1 Диапазон измеряемых температур -32 … 600°С |  |
| 6.2. Точность не хуже ±1% при измеряемой температуре выше 23°C |  |
| 6.3 Разрешение дисплея 0.1°С |  |
| 6.4 Наличие памяти на 12 значений |  |
| 6.5 Наличие кругового 8-точечного лазерного целеуказателя |  |
| 6.6 Наличие функции вычисление макс., миним., средней и разницы температур |  |
| 6.7 Наличие подсветки дисплея |  |
| 6.8 Наличие кейса для переноски |  |
| 7. Переносной тепловизор характеристиками и функциями: | Наименование оборудования, предлагаемое участником закупки |
| 7.1 Отсутствие необходимости использовать при работе с тепловизором жидкий азот |  |
| 7.2 Температурная чувствительность <50мК |  |
| 7.3 Температурный диапазон -20 °C ... 100 °C / 0 °... +350 °C (переключаемый) |  |
| 7.4 Чувствительность не хуже 0,1 °C, погрешность измерения ±2 °C от изм. зн. (-20 °C ... +350 °C) |  |
| 7.5 Спектральный диапазон от 8 до 14 m |  |
| 7.6 Частота обновления кадров 33 Гц |  |
| 7.7 Диапазон рабочих температур -15 °C ... 40 °C |  |
| 7.8 Встроенный цветной дисплей |  |
| 7.9 Степень защиты корпуса не менее IP 54 |  |
| 7.10 Время работы от аккумуляторной батареи не менее 4 часов. |  |
| 7.11 Наличие флэш карты памяти для хранения данных |  |
| 7.12 Наличие встроенной цифровой камеры |  |
| 7.13 Наличие программного обеспечения для создания отчетов |  |
| 7.14 Наличие кейса для переноски |  |